Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Полесский техникум профессиональных технологий»

Разработчик: Симаков С.П.- преподаватель спец дисциплин

Методическая разработка темы:

«Трёхфазный асинхронный электродвигатель

с коротко - замкнутым   ротором».

Общая цель урока: Изучение устройства, действий и правил включения в сеть трёхфазного асинхронного электродвигателя.

Содействовать трудовому воспитанию, показывая роль изучаемой темы в практической деятельности.

Учащийся должен осознать, что от правильного подключения и эксплуатации электродвигателей зависит их срок службы и безопасность обслуживания персонала.

Цели урока:

- Дидактическая. На уроке при прохождении этой темы необходимо изучить устройство и принцип работы асинхронного электродвигателя, порядок подключения в трёхфазную сеть. Закрепить изучаемый учебный материал.

- Развивающая. Систематически развивать у учащихся профессиональные навыки и умения, вырабатывать интерес к овладеваемой профессии.

- Воспитательная. Воспитывать умелых, технически грамотных специалистов ответственных и трудолюбивых.

Тип урока: Урок усвоения и систематизации знаний.

Методы урока: Объяснительно – иллюстративный, практический.

Организация и порядок проведения:

Для изучения темы отводится 2 урока теоретического и 6 часов ЛПЗ.

Материально – техническое оснащение уроков теоретического обучения:

Плакаты, асинхронные электродвигатели с коротко замкнутым ротором, диапроектор, натуральные образцы деталей асинхронного двигателя, рабочий асинхронный электродвигатель с коротко замкнутым ротором, источник питания, соединительные проводники, Комплект «Ленинградец 1».

Урок – 1.  Тема «Устройство и принцип действия асинхронного электродвигателя с коротко замкнутым ротором».

Урок – 2.  Тема «Включение трёхфазного асинхронного электродвигателя в сеть. Определение «начал» и «концов» обмоток статора.

Методика проведения.

При изложении темы урока «Устройство и принципа действия Асинхронного Эл. Двигателя» используется рассказ с проблемным изложением материала и демонстрации наглядных пособий. Рассказывается о том, что асинхронные Эл. Двигатели самые распространённые, надёжные и просты в эксплуатации. При этом демонстрируются по фрагментно из диафильмов, плакатам и детально устройство электродвигателя и обозначение видов обмоток, задаётся учащимся вопрос, например, почему сердечник ротора и статора набраны из отдельных пластин?

Учащиеся вспоминают тему «Вихревые токи» и отвечают.

При демонстрации принципа действия электродвигателя учащимся задаются вопросы: Как получить вращающее магнитное поле?

Что произойдёт в сердечниках ротора при пересечении их во вращающимся магнитном поле? и др. вопросы.  Таким образом при изучении новой темы, происходит повторение материала. Демонстрируются действия электродвигателя, осуществляется всё это с помощью пособия «принцип действия асинхронных Эл. Двигателей» и включённых в сеть.

Далее поясняется зависимость части вращения ротора асинхронного электродвигателя от частоты переменного тока и числа пар полюсов, по формуле:

n = 60 ƒ   об/мин,

Р

Пояснения при этом принцип получения различных скоростей в многоскоростных Эл. двигателях. При объяснении учащимся задаются вопросы: Что произойдёт с магнитным полем ротора при совпадении частоты его вращения с частотой вращения магнитного поля статора?

Как будет изменятся скольжение с увеличением нагрузки и др.

Далее из диапроектора показывается фрагмент «паспортной таблички электродвигателя» обозначение её назначение и содержание с расшифровкой типа электродвигателя. Закрепление осуществляется при помощи КТК  «Ленинградец -1», по вопросам:

- Как называется неподвижная часть Эл. двигателя?

- Как называется подвижная часть Эл. двигателя?

- Как обозначается второй вывод обмотки, если один из них обозначается С 5?

По 3 – 4 ответа на вопросы, они записываются на доске, один из них правильный.

Каждый вопрос имеет 3 – 4 ответа, но один из них правильный.

Задание на дом.

1. Закрепить тему «Устройство и принцип действия асинхронного электродвигателя».   § 17 – 1 стр 248 –253. Учебник сельского электрика Л. Г. Прищеп   Электрооборудование животноводческих ферм.

2. Обозначение со схемами включения трёхфазного электродвигателя в сеть.  стр 254. рис. 17.4

При изучении темы урока «Включение трёхфазного электродвигателя в сеть» используется комбинированный урок.

На втором уроке, перед изложении темы делается устный фронтальный опрос.

Вопросы и ответы, с помощью проектора изображаются на экране.

| № п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | От чего зависит скорость вращения ротора асинхронного электродвигателя? | от частоты переменного тока. от напряжения сети. от числа полюсов и частоты пер. тока. от напряжения сети и числа полюсов. |
| 2. | Может ли ротор асинхронного Эл. двигателя вращаться одновременно с вращением магнитного поля статора? | Да. Нет. |
| 3. | Определить скорость вращения магнитного поля статора трёхфазного электродвигателя: ƒ =50 Гц; Р = 2 | 3000 об/мин. 1500 об/мин. 1000 об/мин. |
| 4. | Что характеризует скольжение двигателя? | Скорость вращения ротора. Режим работы двигателя. Отношение ротора от частоты вращения магнитного поля статора. |
| 5. | Что означают последняя цифра «4» в типе электродвигателя 4А 90L 4 | Число пар полюсов двигателя. Число полюсов двигателя. Число скоростей многоскоростного двигателя. |

При изложении нового материала на экране высвечивается паспортная табличка и перед учащимися ставится вопрос: Как соединить обмотку статора при включении электродвигателя под напряжением 380 В. Затем на экране изображается фрагмент «схема включения обмотки в звезду» и у доски пояснить.

Учащиеся изображают схему в конспекте.

380 В.                                               380 В.

рис № 2.

Схема              рис № 1.                  доска записать

Далее выполняется соединение видов электродвигателя с включением его в сеть и изменении направления вращения ротора.

Учащиеся записывают в конспект «Чтобы изменить направление вращения ротора, достаточно поменять местами две фазы сети».

Аналогично даётся пояснение о включении двигателя в сеть с соединением «треугольником».

220 В                                                   220 В

рис № 4.

Схема         рис № 3.                       доска записать

После включения двигателя в сеть по схеме «треугольник» двигатель отключается и меняются местами два вида одной фазы обмотки и снова двигатель включается в сеть. Учащиеся наблюдают, что ротор не сразу трогается с места и двигатель сильно гудит. Даётся пояснение об этом и отмечается, что в практике, когда отсутствуют обозначение выводов, приходится опытным путём определить «начала» и «концы» обмоток. Затем при помощи контрольной лампочки, определяются пары выводов, принадлежащие отдельным фазным обмоткам. После этого поясняется метод «подбора».

При котором по одному из выводов от каждой фазы соединяются  в общую точку, а другие выводы включаются в сеть.

Если ротор не сразу трогается с места и двигатель сильно гудит, то меняют местами выводы одной из фаз и снова включают в сеть. Если и вновь схема не угадана, то выводы этой фазы возвращают на место и меняют выводы другой фазы, добиваясь нормальной работы. Если двигатель работает нормально, то выводы подключения к сети поменяют, например, С1, С2, С3, а выводы, соединённые в общую точку соответственно С4, С5, С6.

Учащиеся наблюдают и делают зарисовки в конспект. Закрепляется материал по КТК, которые выдаются каждому учащемуся, пример карты.

| № п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Как будет работать двигатель если перевернуть фазу? | Не будет работать. В обратную сторону Ротор не сразу тронется с мета и гудит. |
| 2. | Как изменить направление направления вращения ротора? | Поменять местами 2 фазы сети. Перевернуть фазу. Поменять местами начала и концы подключений. |
| 3. | По какой схеме двигатель не будет работать? |  |
| 4. | Укажите правильную формулу скольжения асинхронного электродвигателя? | S = n рот – n м.п 100% n рот S = n м.п – n рот 100% n м.п S = n м.п – n рот 100% n рот |
| 5. | Укажите правильную формулу частоты вращения магнитного поля? | 1. n м.п = 60 ƒ Р 2. n м.п = 60 Р ƒ 3. n м.п = Р ƒ 60 |

По результатам ответов объявляются оценки учащимся.

Задание на дом:

Закрепить тему по учебнику Л. Г. Прищеп § 17 / 2

Ответить на вопросы 1 – 4 стр 280 учебник Л. Г. Прищеп

Урок лабораторно – практических занятий.

Цель:

- Закрепление и углубление знаний, полученных на теоретических занятиях.

- Овладеть умением и первоначальными навыками по разборке, сборке и включению электродвигателей в сеть.

- Воспитание культуры профессионального мышления на примере определения «начал» и «концов» обмотки Эл. двигателя.

Задание «Трёхфазные асинхронные электродвигатели» входит в первый цикл ЛПЗ по электрооборудованию животноводческих ферм.

Материально – техническое оснащение.

Лабораторные столы 3 шт с электродвигателями, амперметрами, вольтметрами, кнопками управления, приборами защиты, измерительными приборами и соединительными проводниками. Инструкционно - технологические карты с письменным инструктированием.

Плакаты, справочники, учебники.

Урок состоит из организационной части, вводного инструктажа, самостоятельной работы учащихся, текущего и заключительного инструктажа.

Главная группа разбивается на 5 звеньев, каждое звено делится на

3 подзвена.

Вводный инструктаж первого занятия проводится 30 – 35 минут, остальных по 5 – 10 минут.

На первом задании сообщается цель и задание цикла, график чередования звеньев, требования к организации рабочего места, правил по технике безопасности. Показывается приёмы выполнения задания.

В конце инструктажа делается запись в журнале регистрации инструктажа по технике безопасности под роспись каждому учащемуся.  При первом целевом обходе обращается внимание на то, как учащиеся приступили к выполнению задания. На вводных инструктажах по технике безопасности напоминается учащимся правила техники безопасности и последовательность выполнения задания.

При последующих обходах контролируется дальнейшее выполнение задания, процесс формирования умений и навыков по чтению схем.

Самостоятельная работа учащихся.

Группа приступает к выполнению задания. При первом целевом обходе обращается внимание на то, как учащиеся приступили к выполнению задания. При последующих обходах контролируется дальнейшее выполнение задания, процесс формирования умений и навыков по включению оборудования, определяется уровень знаний путём постановки вопроса, например, как будет работать электродвигатель если перевернуть фазу?

Как изменить направление вращения ротора?

Рекомендуется учащимся проверить ответы включения изменений схемы в сеть.

На заключительном инструктаже определяются в какой степени достигнута цель урока, отмечается работа звеньев и отдельных учащихся, анализируются ответы и типичные ошибки в работе учащихся, отмечаются нарушения допущенные отдельными учащимися. Сообщаются ошибки учащимся.

Задание на дом выдаётся каждому звену по повторению материала следующего задания, согласно графика чередования звеньев.

| № звена | Номер задания |
| --- | --- |
| 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Инструкционно – технологическая карта.

Задание № 4

Тема «Трёхфазные асинхронные электродвигатели».

Цель : Овладеть умением и первоначальными навыками по включению электродвигателей в сеть, его разборка и сборка.

Задание:

- Разобрать трёхфазный асинхронный электродвигатель, изучить устройство и собрать.

- Определить «начала» и «концы» фаз с соединением обмотки «звездой» и «треугольником».

- Включить электродвигатель в сеть с соединением обмотки «звездой» и «треугольником».

- Изменить направление направления вращения ротора.

- Составить отчёт и ответить на вопросы.

- Убрать рабочее место и сдать оборудование.

Указание по технике безопасности:

Будьте внимательны, дисциплинированы и осторожны. Не отвлекайтесь и не отвлекайте других. Собирайте схемы только при снятом напряжении. Не касайтесь токоведущих частей.

Не замыкайте токоведущие проводники в целях сохранения плавкого предохранителя.

Оборудование рабочего стола.

- Асинхронный электродвигатель 2.

- Щиток управления с предохранителями 1.

- Вольтметр и амперметр 2.

- Соединительные проводники     8.

- Учебники и справочники 3.

- Плакат «Асинхронные электродвигатели» 1.

Указания по выполнению задания.

- Включение электродвигателя с соединением обмотки «звездой».

а) Определить «начала» и «конец» фаз обмотки методом трансформации. (если забыли, то посмотрите в учебнике

Л. Г. Прищеп стр 254 – 255).

б) Включить двигатель в сеть по схеме

рис № 5.

в) Определить пусковой и номинальный токи, показания записать в отчёт.

г) Изменить направление вращения ротора, поменяв местами две фазы сети.

2.  Включение электродвигателя по схеме «треугольник».

а) Определить начала и концы методом подбора (если забыли, то посмотрите в учебнике Л. Г. Прищеп стр 255 – 256).

(если забыли, то посмотрите в учебнике Л. Г. Прищеп стр 254 – 255).

б) Включить двигатель в сеть по схеме.

рис № 6.

в) Определить по амперметру пусковой и номинальный ток и записать в отчёт.

Отчёт (образец)

По лабораторной работе № 4

Тема: «Трёхфазные асинхронные электродвигатели».

Гр _________ Дата «      » ___________________ 200__ г.

Фамилия учащегося _________________________ Подпись_________

- Начертить схемы включения электродвигателя в сеть с соединением обмотки «звездой» и «треугольником».

- Перечертить и заполнить таблицу.

| Схема соединения | Пусковой ток | Номинальный ток | Паспортные данные. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показания амперметра ( А ) | Паспортные данные ( А ) | Показания амперметра ( А ) | Паспортные данные ( А ) | Рабочее напряжение (В) | Мощность (Вт) | Частота вращения Об/мин |

Контрольные вопросы.

- Почему асинхронный электродвигатель назван асинхронным?

- Как работает асинхронный электродвигатель?

- Что такое скольжение?

- Как обозначаются выводы обмоток?

- Как будет работать электродвигатель если перевернуть фазу?

- Как изменить направление вращения ротора электродвигателя?

- Что произойдёт и почему, если вместо «звезды» соединить обмотку треугольником и включить двигатель в сеть?

- Что понимают под номинальным и пусковым токами?

- Во сколько раз пусковой ток больше номинального в двигателе с короткозамкнутым ротором?

- Что обозначают буквы и цифры 6 марок двигателей: АОЛ - 32-У

АО 112М – 6; АX71В4СX?

При повторении см. учебники

Л. Г. Прищеп стр. 248– 256

П.А. Филаткин стр. 75– 99.